## Slide 1: REALIZACIJA VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA

## Slide 2: Veštačke neuronske mreže u početku su predstavljale samo ideju o algoritmu, međutim sa razvojem poluprovodničke i računarske tehnologije, pruža se mogućnost u razvoju modela i implementacije istih u obliku elektronskih kola. Zadatak u ovom izlaganju je da se prikaže kako se veštačke neuronske mreže impleamentiraju hardverom i sagledavanja trenutnih trendova i dostignuća u ovom smeru. Za ocenu kvaliteta jedne implementacije koriste se dva parametra: - veličina - brzina Veličina se određuje brojem veza ili brojem neurona u datoj mreži između kojih postoji određena zavisnost. Brzina se može opisati kao broj veza koje mreža uspe da modifikuje u jedinici vremena. Jedinica brzine je ips (Interconnections Per Second).

## Slide 3: Slika 1. Procena perfomansi mreža potrebnih za rešavanje nekih problema
Na osnovu ovoga može se zaključiti da kompleksniji problemi zahtevaju veći broj veza i veće brzine. Na sl.1 prikazana je procena potrebnih brzina i broja veza za rešavanje nekih klasa problema. Sa sl.1 se vidi da se za rešavanje realnih problema, red veličine potrebnih dimenzija i brzine mreža kreću i do 1012. Da bi poređenje imalo efekta istaknimo da čovekov nervni sistem ima 1016 veza i da je njegova brzina 1016ips.

## Slide 4
Neuronska mreža može biti realizovana kao:
Digitalno
Analogno
optoelektronsko kolo

## Slide 5
Može se reći da postoje više realizacija koje se smatraju digitalnim, međutim najprostija i najzastupljenija je simulacija mreže na digitalnom računaru. Najbolje perfomanse digitalnih mreža se postižu upotrebom usko specijalizovaih digitalnih procesora posebno projektovanih za emulaciju neurona. Arhitektura jednog od tih procesora prikazana je na sl.2.

## Slide 6: Slika 2. Arhitektura specijalizovanog procesora

## Slide 7
Procesor sadrži dve aritmetičke jedinice. PSU(Product-Sum Unit) je zadužena za računanje aktivacionog signala neurona, dok se sve ostale operacije obavljaju u aritmetičkoj jedinici AU. Težine i pragovi neurona su smešteni u W i θ. Modul NL sadrži tabelu nelinearne funkcije. Procesor je predviđen da paralelno implementira i backpropagation algoritam, tako da se u memoriji DF čuvaju izvodi funkcije greške, u DO je upamćen odziv neurona, η čuva koeficijent učenja. U dodatne dve memorije X i δ, smeštene su vrednosti aktivacije neurona i funkcije greške. Ove memorije su vezane na internu magistralu, tako da su dostupne obema aritmetičkim jedinicama. Veza sa spoljašnjim svetom izvedena je preko 4 linka koji su preko multipleksera MUX vezani na internu magistralu. Realizacija neuronske mreže gde bi svaki neuron bio emuliran jednim ovakvim procesom, jeste najbrža, ali je i najskuplja. Zato se primenjuje princip virtuelnih neurona-jedan procesor je zadužen za više neurona.

## Slide 8: Kod analognih neuronskih mreža sve operacije potrebne za simulaciju neurona odvijaju se u analognim elektronskim kolima. Operacija množenja se realizuje pomoću Ohm-ovog zakona, a sabiranje pomoću Kirchoff-ovog zakona. U analogne implementacije se mogu svrstati i impulsne neuronske mreže.

## Slide 9: Optoelektronske mreže kombinuju dve tehnologije. Veze i njihove težine su realizovane optički, dok je nelinearnost neurona, odnosno njegova aktivaciona funkcija, implementirana elektronskim kolom. Na slici 3 prikazan je jedan uprošćen izgled optoelektronske neuronske mreže

## Slide 10: Slika 3. Primer optoelektronske mreže
Izlazni signal neurona νj se odgovarajućom LED diodom iz skupa LEA1 konvertuje u svetlost. Dobijena svetlost se usmerava na masku pomoću sočiva. Rezultujuća svetlost se drugim sočivima usmerava dalje na određenu foto diodu iz skupa PDA koja svetlosni signal vraća u električni domen. Na taj način se generiše aktivacioni signal xj koji se dalje vodi u modul za aktivacionu funkciju. Pragovi neurona su realizovani svetlosnim izvorima LEA2.

## Slide 11: Svaka od ovih vrsta mreža ima svoje prednosti i svoje nedostatke. Tehnike digitalnih kola su jako razvijene i automatizovane. Osetljivost digitalnih kola na smetnje je mala, brzina je velika, a implementacija algoritma za učenje je lako izvodljiva. Sva digitalna kola moraju biti sinhronizovana i sve veličine u digitalnoj neuronskoj mreži su kvantovane. Kola za množenje i realizaciju nelinearnih aktivacionih funkcija su vrlo kompleksna, što smanjuje broj procesnih elemenata koji se na ovaj način mogu realizovati na jednom čipu. Kod analogne implementacije asinhrono ponašanje je automatski obezbeđeno i svi elementi koji ulaze u sastav mreže su malih dimenzija tako da je broj procesnih elemenata po čipu veći. Analogna kola su više osetljiva na smetnje, visoka preciznost u računanju nije moguća, procedure učenja se ne implementiraju tako lako i ne postoji pouzdana analogna memorija. U oba ova slučaja ograničavajući faktor su veze. Procenjuje se da kod neuronskih mreža 60% površine čipa troši na veze. Kod optoelektronskih neuronskih mreža ovaj problem moglo bi se reći da je prevaziđen. Ova tehnologija pruža veće fleksibilnosti u povezivanju, jer je u jednoj ravni moguće realizovati više veza svetlosnim zracima. Međutim optoelektronske tehnologije su jako kompleksne sa malim prinosom što značajno povećava cenu realizovanih kola.

## Slide 12: Koja je od ovih tehnologija najpogodnija za implementaciju neuronskih mreža, teško je odrediti. Čini se da je analogna implementacija, zbog većeg stepena integracije, najpogodnija. Zbog toga će naredna izlaganja biti posvećena realizaciji neuronskih mreža kao MOS VLSI kola.

## Slide 13: VLSI implementacija analognih neuronskih mreža Neuron se može posmatrati kao jednostavan procesor signala. Funkcionalno neuron sa linearnom funkcijom interakcije ulaza i nelinearnom aktivacionom funkcijom se može predstaviti slikom 4. Neuron čine nekoliko tipova modula: - sinapse - sabirač - telo neurona koje realizuje aktivacionu funkciju.

## Slide 14: Slika 4. Funkcionalni model neurona
Svaka sinapsa ωi prima jedan ulazni signal ύi, množi ga svojom vrednošću, a na izlazu generiše signal yi=ωiύi. Signali yi sumiraju se u sabiraču na čijem se izlazu dobija aktivacioni signal neurona x = yi. Taj signal dalje pobuđuje telo neurona koje na svom izlazu generiše signal ν = g (x).

## Slide 15: Prvi korak elektronskog kola sa istim osobinama sastoji se u pridruživanju pomenutih signala neurona električnim signalima. Iz više razloga je pogodno da signali y i x budu struje, jer se Kirhovim pravilom najlakše mogu sumirati signali y koji su u ovom slučaju struje. Kako se g() pobuđuje strujom x to ulazna impedansa mora biti mala. Uticaj ulaznih kapacitivnosti je mali pa je i stoga brzina rada veća. Pošto izlaz neurona mora da pobuđuje više ulaza to je pogodno da ovaj signal bude predstavljen naponom. To znači da su pobudni signali neurona naponi ύi. Može se zaključiti da se sinapse mogu realizovati kolom čija je izlazna struja proporcionalna ulaznom naponu, a koeficijent proporcionalnosti upravo težina veze

## Slide 16: Realizacija sinapsi Najprostije kolo kojim se može realizovati sinapsa sastoji se od jednog otpornika. Vrednost težine te veze je recipročna vrednost otpornika odnosno odvodnost upotrebljenog elementa. Međutim, naknadne izmene sinapse nisu moguće pa je stoga i fleksibilnost takve mreže mala. Osim ovoga potrebno je da je potencijal sumirajućeg čvora blizak nuli.

## Slide 17: Slika 5. CMOS par
Ovaj problem rešen je upotrebom aktivnih elemenata u izradi sinapse. Jedna takva sinapsa prikazana je na slici 5. upotrebom samo jednog CMOS para. Tranzistori rade u režimu jake inverzije i u zasićenju, tako da je izlazna struja ovog kola jednaka:

## Slide 18
Ista struja se može predstaviti i u sledećem obliku:

## Slide 19: Kada se kolo napaja simetrično Uss=Udd=U a i b su jednaki nuli, dok koeficijent ω predstavljen je jednacinom 5.1 gde je μ pokretljivost nosilaca naelektrisanja u kanalu tranzistora, C0 je kapacitivnost oksida, a W i L predstavljaju širinu i dužinu kanala, respektivno. Dakle, izlazna struja kola sa slike 5. je linearna funkcija napona, a koeficijent proporcionalnosti tj. težina veze data je izrazom 5.1. Treba primetiti da vrednost sinapse zavisi od dimenzije tranzistora, tako da težine veze moraju biti poznate pre fabrikacije kola i ne mogu se menjati u toku eksploatacije.

## Slide 20: Slika 6. Programirljiva CMOS sinapsa
Vrednost sinapse je upamćena kao digitalna reč bitovima Bi, i = 0,1,2,...,n-1. Svaki bit ove memorije kontroliše po jedan CMOS par. Ako je odnos dimenzija parova različit i iznosi:

## Slide 21
gde su W0 i L0 dimenzije CMOS para koji odgovara bitu najmanje težine, gde izlazna struja odgovara sadržaju digitalne memorije pomnoženom ulaznim naponom. Tranzistorima T1, T2, T3, T4 je obezbeđena promena znaka sinapse. T1 i T2 čine invertor, odnosno množe ulazni napon sa -1 dok T3 i T4 stepen za prilagođenje. Ovakva realizacija sinapse očigledno zahteva više prostora na čipu zbog većeg broja upotrebljenih tranzistora i korišćenje digitalne memorije.

## Slide 22: Pored ovih sinapsi, postoje i sinapse kod kojih se množenje ulaznog napona i vrednosti sinapse odvija u analognim množačima. Najčeše upotrebljivani množači ovog tipa su Gilbertovi množači, zbog svoje jednostavne strukture. Jedan predstavnik ove grupe množača dat je na slici 7.

## Slide 23: Slika 7. Sinapsa sa analognim množačem

## Slide 24: Vrednost težine se i ovde pamti digitalnom memorijom. Tranzistori Ta su upotrebljeni kao analogni množači, a tranzistori Tb su iskorišćeni za realizaciju referentnih strujnih čvorova čije su struje proporcionalne binarnoj vrednosti bita kome odgovaraju. Tranzistori Tb imaju različite dimenzije. Prvi deo kola vrši D/A konverziju tako da struja i0 predstavlja analognu vrednost sinapse. Diferencijalnim parom T1 i T2 se vrši množenje struje i0 i ulaznog napona. Ako ovi tranzistori rade u režimu slabe inverzije kada je zavisnost struje drejna eksponencijalna funkcija napona između gejta i sorsa, za ovo kolo onda važi:

## Slide 25: gde je UT termički napon i na sobnoj temperaturi iznosi UT=kT/q=26mV. Ako je uin<< UT onda je razlika struja drejna tranzistora T1 i T2 data približno:
Ovo kolo obavlja funkciju množenja i s obzirom da prevelika linearnost funkcije množenja nije potrebna isto kolo se može koristiti i za veće napone na ulazu od UT pa čak i kada tranzistori rade u režimu jake inverzije.

## Slide 26: Posebno zanimljivo rešenje predstavljaju sinapse kod kojih je vrednost težine upamćena analognom memorijom. Analognu memoriju, najpogodniju za predstavljanje u VLSI tehnici, čini kapacitivnost, a vrednost težine se pamti kao napon na kondenzatoru. Jedno takvo rešenje je prikazano na slici 8. Ulazni napon uin se tranzistorom Tc konvertuje u njegovu struju drejna. Diferencijalnim parom se obavlja množenje struje drejna tranzistora Tc i razlike napona na gejtovima tranzistora Ta i Tb. Izlazna struja iout proporcionalna je proizvodu ulaznog napona i razlike napona na kondezatorima w+ i w-.

## Slide 27: Slika 8. Sinapsa sa analognom memorijom

## Slide 28: Analogna memorija poseduje izvesne prednosti u odnosu digitalnu. Za njenu realizaciju je potrebno manje prostora na čipu. Rezolucija analogne memorije je veća jer se podaci pamte kao analogne veličine. Međutim, zbog pražnjenja kondenzatora potrebno je njeno osvežavanje, pri čemu je ovaj proces komplikovan, jer se radi o osvežavanju analogne veličine. Jedno od mogućih rešenja prikazano je na slici 9. Interval osvežavanja T se bira tako da napon na kondenzatoru ne padne za više od ULSB, napona bita najmanje težine. U svakom ciklusu osvežavanja se vrši A/D konverzija napona na kondenzatoru iza čega se kondenzator dopunjuje na napon koji odgovara dobijenoj digitalnoj vrednosti uvećanoj za 1 kako je prikazano na slici 9.

## Slide 29: Slika 9. Osvežavanje analogne memorije

## Slide 30: Realizacija tela neurona Telo neurona može biti realizovano pojačavačem struje u napon sa nelinearnom prenosnom funkcijom. Jedna prostija varijanta tela neurona sa komplementarnim parom prikazana je na slici 10. Tranzistori T1 i T2 čine pojačavač sa malom ulaznom impedansom, dok je sigmoidalna nelinearnost realizovana drugim parom tranzistora. Mala ulazna impedansa je postignuta jakom negativnom povratnom spregom koja je realizovana otpornikom.

## Slide 31: Slika 10. Telo neurona sa komplementarnim parom

## Slide 32: Učenje na čipu Cilj hardverske implementacije veštačkih neuronskih mreža jeste i integracija algoritma za učenje. Proces modifikovanja težine veza u mreži, odnosno učenje, može se nezavisno od algoritma izraziti:Koeficijent učenja predstavljen je sa η, a priraštaj ∆w(t) je veličina koja zavisi od korišćenog algoritma. Realizacija algoritma za učenje razlikuje dva problema. Jedan je hardverska implementacija prethodne jednačine, dok drugi obuhvata realizaciju elektronskog kola koje će biti sposobno da računa priraštaj ∆w(t).

## Slide 33: Što se prvog problema tiče, ako je za pamćenje težine veza upotrebljena digitalna memorija, modifikacija težina se odvija tako što veličina η∆w(t) konvertuje u digitalnu vrednost koja se zavisno od njenog znaka, dodaje ili oduzima od trenutnog stanja memorije. Modifikovanje analogno memorisane reči može se ostvariti kolom prikazanog na slici 11
Slika 11. Modifikacija analogno upamćene težine

## Slide 34: Stanje ovog kola je opisano sledećom diferencijalnom jednačinom:
gde je h korak diskretizacije vremena. Kada je vremenska konstantna RC >>h onda postaje:

## Slide 35: Uslov RC >>h nije teško ostvariti, jer se memorijski kondenzator obično vezuje na gejt MOS tranzistora, a tada je ekvivalentna otpornost vezana paralelno sa njim velika.

## Slide 36: Implementaciju kola za računanje priraštaja težina pokazaćemo na sledećem primeru u višeslojnim mrežama. Notacija ostaje ista kao u prethodnom izlaganju
Slika 12. Deo višeslojne mreže u direktnom smeru

## Slide 37: Kao i malopre sinapsa ima po jedan ulazni signal i po jedan izlazni signal koji je jednak:

## Slide 38: Moguće je realizovati ove višeslojne mreže i u inverznom smeru.
Slika 13. Deo višeslojne mreže u inverznom smeru

## Slide 39: Moduli neuronske mreže sa ugrađenim algoritmom za učenje očigledno treba da ujedine funkcije mreža u direktnom i inverznom smeru. Posle objedinjenja može se lako zaključiti da će sinapsa sada imati dva ulaza i dva izlaza kao što se može videti na slici 14a. Ovakva sinapsa se principijalno može realizovati kolom sa slike 14b, gde je vrednost težine upamćena u memoriji MEM, dok je KU zadužen za promenu sadržaja memorije na osnovu signala ∆wij(l).

## Slide 40: Slika 14. Sinapsa u mreži sa ugrađenim učenjem

## Slide 41: Telo neurona takođe, ima dva ulazna i dva izlazna signala, koji se mogu uočiti na slici 15.
Slika 15. Telo neurona sa ugrađenim učenjem

## Slide 42: Posebno zanimljivo rešenje realizacije procesa učenja hardverom koristi izvore šuma za određivanje parcijalnih izvoda greške odziva mreže. Da bi pojasnili ovu ideju potrebno je posmatrati sliku 16. Ovaj sistem se pobuđuje signalima wi(t), i=1,2,..,n koji su vremenski promenljivi. Na izlazu se, takođe generiše signal ε(w(t)) koji je vremenski promenljiv i zavisi od signala kojim se ovaj sistem pobuđuje. Lako je uočiti kako se ovo može iskoristiti za učenje neuronskih mreža. Signali wi(t) će predstavljati napone na kondezatorima, a sistem ε() jeste neuronska mreža kojoj je na izlazu dodato kolo za generisanje greške.

## Slide 43
Slika 16. Učenje pomoću izvora šuma