## Slide 1
Kontrola robota

## Slide 2
Važna oblast u primeni neuronskih mreža je u domenu robotike. Dizajnirane su da upravljaju manipulatorom, koji je najvažniji deo industriskog robota, da hvataju predmete, a bazirane su na senzorskim podacima. Druge oblasti uključuju upravljanje i planiranje putanje automatskih robota.
U robotici je glavni zadatak stvoriti pokrete zasnovane na senzorskim podacima.

## Slide 3: Postoje 4 povezana, problema koja treba razlikovati
Direkna kinematika
Inverzna kinematika
Dinamika
Generisanje putanje

## Slide 4: Direkna kinematika
Kinematika je nauka o kretanju, bez razmatranja sile koja ga pokreće. U granicama ove nauke proučava se pozicija, brzina, ubrzanje i svi viši redovi izvorne funkcije promenjivih pozicija.
Ključni problem u proučavanju mehaničke manipulacije je u direknoj kinematici. Ovo je geometrijski problem izračunavanja pozicije i određivanje krajnjih koordinata manipulatora.

## Slide 5: Primer manipulatora robota

## Slide 6: Inverzna kinematika
Fundamentalni problem u praktičnoj primeni manipulatora je predstavljen kao sledeći: Data je pozicija i orijentacija krajnjih koordinata manipulatora. Treba izračunati sve moguće pozicije spojenih (udruženih) uglova, koji mogu biti iskorišćeni da postignu ovu datu poziciju i orijentaciju (krajnje koordinate). Ovo je osnovni problem u praktičnoj primeni manipulatora

## Slide 7
Problem inverzne kinematike nije tako jednostavan kao onaj kod direkne kinematike. Pošto su kinematičke jednačine nelinearne, njihovo rešavanje nije uvek jednostavno ili čak moguće u zatvorenoj formi. Takođe se pojavljuju pitanja postojanja jednog i više rešenja. Rešavanje ovog problema je najzahtevnije za mnoge robotske sisteme.

## Slide 8: Dinamika (problemi dinamike u okviru robotike)
Pokretanje manipulatora.
Kretanje konstantnom brzinom i usporavanje do krajnje tačke.
Obrtni momenat mora biti primenjen na udružene pokretače.
U dinamici se koriste geometrijski dodaci i fizicki dodaci robota (težina određuje silu koja se mora upotrebiti za kretanje ruke)

## Slide 9: Dva osnovna problema dinamike u odnosu na kinematiku
Ruka robota ima “memoriju”. Njeni odgovori na kontrolni signal zavise od njegove istorije (npr. od prethodne pozicije, brzine i ubrzanja).
Kad robot uzme predmet menja se samo dinamika a kinematika ne (npr. putanja ostaje ista ali težina se menja)

## Slide 10: Generisanje putanje
Pokretanje manipulatora sa 1 mesta na 2 na miran, kontrolisan način,svaki spoj mora biti pomeren za određenu vremensku funkciju. Problem generisanja putanje je kako izračunati ove funkcije pokreta

## Slide 11: Podešavanje krajnje pozicije Ovaj zadatak je relativno lak i sastoji se iz sledećih koraka:
Određivanje krajnjih koordinata povezanih sa bazom robota (npr. uz pomoć kamera).
Izračunavanje udruženih uglova da bi se došlo do cilja.
Pokretanje ruke (kontrolom dinamike) i zatvaranje hvatalice

## Slide 12: Koordinacija robot-kamera je funkcionalna aproksimacija
Radnu površinu posmatraju fiksne kamere i ruka robota. Vizuelni sistem mora idetifikovati cilj i odrediti krajnju poziciju (koordinate) krajnja pozicija Xtarget zajedno sa vizuelnom pozicijom ruke Xhand ugrađeni su u neuronski kontroler N(•). Ovaj kontroler stvara spojenu poziciju 

## Slide 13
Možemo uporediti neuronsko generisano  sa optimalnim 0 koje je stvorena savršenim izmišljenim kontrolerom R(•).0=R(Xtarget,Xhand)
Zadatak učenja je da natera N da generiše izlaz dovoljno blizak 0

## Slide 14: Postoje dva problema koja su vezana za učenje N(•).
Stvaranje primera učenja koji se slažu sa 0.Ovo nije trivijalno pošto je u korisnoj primeni R(•) nepoznata funkcija. Umesto toga zahteva se forma samonadgledanja ili nenadgledanja.
Izgraditi podelu memorije po sadrzaju N(•) preko dostupnih primera učenja. Kada su primeri učenja dostupni neuronske mreze koriste ove primere da prikažu ceo ulazni prostor u kome je robot aktivan.

## Slide 15: Pristup 1: Prenosna konfiguracija
Razmotrićemo 3 fundamentalno različita pristupa neuronskim mrežama za podešavanje krajnjeg efekta (koordinata) robota
Kada se koristi prenosna kofiguracija da bi se kontrolisao manipulator (robot), mora se koristiti sistem učenja koji se samonadgledava. O tome govorili su Psaltis, Sideris i Yamamura. Ovde robot uči na osnovu primera ponuđene su tri metode

## Slide 17: 1 Indirekno ucenje
Stvara se ciljna tačka X u koordinatnom sistemu (npr. dvema kamerama koje gledaju u cilj). Ove koordinate se unose u mrežu koja stvara vektorski ugao . Robot se pokreće do pozicije , a kamere određuju novu poziciju X’ krajnjeg efekta u koordinacionom svetu. Ovaj X’ se ponovo unose u mrežu gde se obradom dobija ’. Mreža se onda uči na greškama =  -’

## Slide 18: 2 Generalno učenje
Metod jako lici na supervizorsko ucenje, ali ovde ulazno  mora da obezbedi korisnik. Tako mreža može direkno da smanji |-’|. Uspeh ove metode zavisi od mogućnosti interpolacije mreže. Ispravan izbor  moze biti problem

## Slide 19: 3 Specijalno ucenje
Glavni cilj “učenja” neuronskih mreza je smanjenje greske =x-x’. Ovde je potrebno poznavanje Jacobian-ove matrice uređenja. Jacobian matrica multidimenzionalne funkcije F je matrica parcionalnih izvoda F.
Y=F(X)

## Slide 20
Gde je J Jacobian-ova matricaod F
Takva Jacobian-ova matrica može da se koristi za izračunavanje promene u funkciji kada se njeni parametri promene

## Slide 21
Konačna greška =x-x’ se smanjuje kroz uređaj tako što se izračunava j
Gde se i ponavlja preko izlaza uređaja
Kada je uređaj nepoznata funkcija, može biti približno opisana:

## Slide 22
Gde se ej koristi da promeni skalarni j u vektorski
Donekle sličan pristup uzeli su i Krose Korst i Groen 1990god. Konfiguracija koja je korišćena sastoji se iz monikularnog manipulatora koji hvata predmet. Kamera koja je postavljena u ruci robota ima za cilj da pomeri ruku tako da predmet se nalazi na sredini ruke.

## Slide 23: Još jedan korak do cilja sadrzi sledeće operacije
Merenje razdaljine (ruke - cilja)
Mreža generiše novo  na osnovu razdaljine i trenutnog stanja  robota.
Slanje  do manipulatora.
Ponovno merenje razdaljine (ruke - cilja).
Izračunavanje pomeranja manipulatora u vizuelnom domenu x -tt+1Rx’, gde je tt+1R rotaciona matrica druge slike kamere, uzimajući u obzir prvu sliku kamere

## Slide 24
Podučavanje para (x -tt+1Rx’, ,)
Ovaj sistem je pokazao da može da nauči ispravno ponasanje samo u 10 ponavljanja i da je vrlo adaptivan na promenu u senzorima ili adaptera.

## Slide 25: Pristup 2: Topologija očuvanju mape
Ritter, Martinetz i Schulten opisali su upotrebu mreže za kontrolu robota
Sistem koji je opisao Ritter sastoji se od manipulatora (robotske ruke) sa 3 stepena slobode, koji treba da uzme predmet u 3D-prostoru. Sistem posmatraju 2 fiksne kamere koje proizvode svoje (x,y) koordinate predmeta i krajnji efekat

## Slide 26
Svako pokretanje sastoji se od 2 pokreta. U velikom pokretu posmatrana lokacija predmeta X (4oro-komponentni vektor) je izlaz do mreže. Kao kod Kohonenove mreže, neuron K sa najvecom pokretačkom vrednošću je izabran za pobednika, zato sto je njegova težina vektor k najblizi X.

## Slide 27
Vektor  i Jacobian matrica povezani su sa svakim neuronom. Za vreme velikog pokreta k je dovedena do robota koji pravi taj pokret i rezultat u mrežnim koordinatama Xg krajnjeg efekta. Da bi se odbacio uticaj sredine napravljen je dodatni pokret, koji zavisi od razdaljine između neurona i predmeta u prostoru k-x. Ovo malo pomeranje u Cartesian prostoru je prevedeno u promenu ugla uz pomoć Jacobian Ak

## Slide 28
Završne mrežne koordinate krajnjeg efekta posle ovog pokreta su u Xf
ucenje se nastavlja kao sledeće:Kada se nađe poboljšana procena (,A),sledeće adaptacije su napravljene za sve neurone j

## Slide 29
Ako je gjk(t)=g’jk(t)=jk, ovo je slično perceptronskom ucenju
poboljšana procena (,A) je dobijena na sledeći nacin:

## Slide 30: Dinamika ruke robota
Koordinacija je važan problem koji treba rešiti. Robot se neće sam pomerati bez dinamičke kontrole njegovih kraka.
Tačna kontrola sa neadaptivnim kontrolerima moguća je samo kada su omogućeni tačni modeli robota i kad robot nije suviše osetljiv na habanje.
Prve neuronske robote predstavili su Kawato, Furukawa i Suzuki.

## Slide 31
Opisuju neuronsku mrežu koja stvara komande motora od željene putanje u spojenim uglovima

## Slide 32: Model dinamike
Željena putanja d(t) koja je generisana od strane drugog podsistema se unosi u inverznoj dinamici. Greška između d(t) i (t) se unosi u neuronsku mrežu

## Slide 33
Neuronska mreža na slici sastoji se od 3 perceptrona a svaka se napaja u po jednom spoju manipulatora. Željena putanja d=(d 1d2 d3) se napaja iz 13 nelinearnih podsistema

## Slide 34
Postoje 3 neurona po jedan spojeni par za svaki spoj ruke robota.
Nelinearne transformacije korišćene u Kawato modelu

## Slide 35
Povratna sprega obrtnog momenta Tf(t) (sa slike 8.5).
Obrazac željenog pokreta za par 1(slika 8.7)

## Slide 36: Pokretni roboti
Kontrola ruke robota i kontrola pokretnog robota su veoma slične.Kontroler prvo planira putanju,putanja se transformiše iz Dekartovog domena u kružni domen korišćenjem inverzne kinematike sistema i konačno kontroler se brine o crtanju mape.U praksi problemi sa pokretnim robotima javljaju se više sa planiranjem putanje i navigacijom nego sa dinamikom sistema.

## Slide 37: Navigacija zasnovana na modelu
Prema tehnici za planiranje putanje roboti se mogu podeliti u dve kategorije:
1) roboti sa lokalnim planiranjem položaja
2) roboti sa globalnim planiranjem položaja
Treća moguća kategorija “očekivanog” planiranja kombinuje ove dve strategije.

## Slide 38
Šematski prikaz snimljenih soba i parcijalna informacija koja je dostupna iz pojedinačnog sonar skeniranja

## Slide 39
Jorgensen istražuje dva problema sa primenom neuronske mreže u nestrukturnoj ili promenljivoj okolini:
1)da li se neuronske mreže mogu koristiti u vezi sa direktnim senzorskim čitanjem
2)da li je neuronska mreža dovoljno brza da bi bila korisna u domenu relaksacionog planiranja

## Slide 40
Struktura mreže za autonomno kopneno vozilo
Kontrola zasnovana na senzoru

## Slide 41: Viđenje
Osnovni cilj mašinskog viđenja je da prikupi informaciju o okolini obradom podataka iz jedno ili dvo-dimenzionalnih oblasti,čije su vrednosti intenziteta slika projekcije ove okoline u sistemu.Ova informacija može biti i drugačije prirode:
-prepoznavanje
-geometrijsko informisanje o okolini
-kompresija slike za čuvanje i prenos

## Slide 42: Feed-forward tipovi mreža
Prve feed-forward mreže kao perceptron i adaline bile su dizajnirane da budu modeli za klasifikaciju.Ova mreža može da uči da tačno klasifikuje sve moguće ulazne dijagrame.Pitanje je da li na ove sisteme možemo da gledamo kao na sisteme za viđenje jer se kod njih javljaju određeni problemi.

## Slide 43: Samoorganizovane mreže za kompresovanje slike
U kompresovanju se nastoji da se smanji broj bitova koji je potreban da se sačuva ili prenese slika.Osnovna ideja kompresije je da se slučajni vektor n-dimenzionalni vektor n,pretvori u m-dimenzionalni vektor m:
Posle prenosa pravimo rekonstrukciju:
Greška kompresije i rekonstrukcije je:

## Slide 44: Back-propagation
Ovaj proces se može predstaviti kao dvoslojna neuronska mreža.Ulazni i izlazni priključci su 8x8 kalupi.Ova mreža se koristila za prepoznavanje ljudskog lika po Cottrell-u.

## Slide 45: Linearne mreže
Poznato je da je optimalna transformacija iz n-dimenzionalnog u m-dimenzionalni stohastički vektor optimalnija u smislu da ε sadrži najmanju moguċu energiju,što je ekvivalentno povezivanju prvih m karakterističnih vektora korelacije matrice R od N.Tako završavamo sa 64xmx64 mrežom,gde je m željeni broj skrivenih jedinica koje su udružene u konačnu grešku ε.Skrivene jedinice služe za rekonstrukciju.

## Slide 46
Sanger je koristio ovu implementaciju za kompresiju slike.Testirana slika prikazana je na slici 1.Ona je 256x256 sa 8 bita po pikselu.Posle testiranja slike četiri puta i formiranja 4x1024 modela za učenje veličine 8x8 težinska mreža konvergira ka slici 2.

## Slide 47
Slika 1 Ulazna slika za mrežu:
Slika 2 Težina PCA mreže:

## Slide 48
-neuron 0: glavni sivi nivo
-neuroni 1 i 2: prvi raspored gradijenata slike
-neuroni od 3 do 5: izvodi drugog reda slike

## Slide 49: Cognitron i neocognitron
Još jedan neusavršeni tip učenja u congnitron-u koji je predstavio Fukushima 1975.god..Ova mreža sa primarnom primenom u prepoznavanju modela,bila je poboljšana u kasnijem periodu da sjedini razmeru, rotaciju i translaciju invarijantnosti rezultirajući u neocongnitron-u.

## Slide 50: Opis ćelija
Glavno u congnitron-u je tip upotrebljene neuronske mreže.Pošto Habb sinapsa koja se koristi u perceptron modelu povećava dolazeću težinu ako je i samo ako dolazeći signal veliki i ako je kontrolni ulaz veliki,sinapsa koju je predstavio Fukushima povećava težinu samo ako ima pozitivni ulaz i maksimalnu vrednost aktivacije.

## Slide 51
Fukushima razlikuje ekscitatorne ulaze i inhibitorne ulaze.Izlaz ekscitatorne ćelije u je dat pomoću:
gde je e ekscitatorni ulaz u- ćelije i h inhibitorni izlaz iz v- ćelija.Funkcija aktivacije je:

## Slide 52
Kada je inhibitorni ulaz mali,h<<1,u(k) može biti približno u(k)=e-h
Kada i ekscitatorni i inhibitorni ulazi srazmerno rastu onda je:
e= εx , h= ηx
gde su ε i η konstantni.Kada je ε>η,onda prva formula može da se pretvori u:

## Slide 53: Struktura congnitron-a
Osnovna struktura congnitron-a je data na sledećoj slici:

## Slide 54
Congnitron ima višeslojnu strukturu.L-ti sloj se sastoji iz ekscitatornih
neurona i inhibitornih neurona
,gde je dvodimenzionalna lokacija ćelije.

## Slide 55
Ćelija prima ulaze preko promenljivih konekcija od neurona ,gde je V površina koja se može konektovati.Inhibitorna ćelija prima ulaze preko fiksnih ekscitatornih konekcija
od susednih ćelija i dobija se izlaz jednak njegovom težinskom ulazu:
gde je suma i stalna je.

## Slide 56: Oblast prijema
Za svaku ćeliju u kaskadnom sloju mora se utvrditi površina koja se može konektovati.Koristi se konektivna šema kao na slici:

## Slide 57: Rezultati simulacije
Da bi ilustrovala rad mreže,simulacija koristi četvoroslojnu mrežu sa 16x16 neurona za svaki sloj.Mreža je trenirana sa četiri učeća modela koji se sastoje od vertikalnih,horizontalnih i dve dijagonalne linije.Sledeća slika prikazuje nivoe aktivacije u slojevima u prve dve učeće iteracije:

## Slide 59: Relaksacioni tipovi mreže
Primeri relaksacionog tipa mreže su:
Dubina iz sterea
Obnavljanje slike i segmentacija slike
Silicijumska mrežnjača

## Slide 60
Dubina iz sterea
Definisana su 3 kriterijuma za upoređivanje:
– kompatibilnost; dva diskretna elementa mogu se uporediti samo ako su iste fizičke gradje
– jednostavnost;opisani element sa leve strane odgovara tacno jednom elementu sa desne
– kontonuitet ;nejednakist uporedjivanja se menja glatko skoro svuda duž slike

## Slide 61
dve iteracije ulaza congitrona

## Slide 62
Merr–ov (Marr,1982)koperativni algoritam
N(x,y,d)-neuron, ε-konstantna prepreka,
σ-prag funkcije

## Slide 63
Obnavljanje slike i segmentacija slike
Obnavljanje slike je posebna oblast prerade digitalne slike koja je blisko povezana sa segmentacijom slike i graničnim tražnjenjem
Rosenfeld i Kak 1982.
Algoritme zasnovane na minimizaciji funkcije energije je dao Geman i Geman (1984)

## Slide 64
Segmentacija slike je razmatrana kao statističko procesiranje gde sistem izračunava optimalnu procenu traženja regiona za ulaznu sliku.
Geman pronalazi rešenje približno optimalnim tehnikama kao simulacija

## Slide 65: Silicijumska mrežnjaca
Mead(1989.) i njegovi saradnici razvili su VLSI viziju preprocesirajućeg čipa posle mrežnjače
Logaritamska kompresija od ulaznog fotona do izlaznog signala je ostvarena preko analognih kola, dok su slican prostor i vreme proracunavanja postignuti preko analognih procesa i otpornih mreža.

## Slide 66: Implementacija

## Slide 67
Implementacija neuronskih mreža može se podeliti na 3 kategorije :
– simulacija softvera
– emulacija hardvera
– implementacija hardvera

## Slide 68
‘simulacija ‘ za opisivanje softverskih paketa
‘emulacija’ –iteracija neuronskih mreža kao sto su mašine za konekciju
‘implementacija hardvera’ za posebmo dizajnirane neuro-čipove’

## Slide 69: Opšta svrha hardvera
Mašina za konekciju
Primenjenost neuronskih mreza
Sistolička polja

## Slide 70: Opšta svrha hardvera
Paralelni kompjuteri mogu se podeliti u nekoliko kategorija
Fine-grine i coarse-grine paralelizmi koriste se za emulaciju neuronske mreže
SIMD- nekoliko procesora izvršava iste funkcije
MIMD-svaki procesor poseban program

## Slide 71
Flinova klasifikacija

## Slide 72
Hardverske mašine za simulaciju neuronske mreže

## Slide 73
Sistem organizacije mašine za konekciju

## Slide 74: Mašina za konekciju
Fine-grine SIMD paralelnih mašina
Daniel Hallis’(1987) u MIT-u a izgradjena na Thinking Machines Corporation

## Slide 75
CM-1 64k jednobitni proces podeljen na 4 jedinice od16k

## Slide 76
Svaki cip se sastoji od:
1. 16 procesora
2. kontrolne jedinice
3. usmeraca
Procesor ima jednobitnu ALU sa 3 ulaza , 2 izlaza i nekoliko.
Cipovi su povezani preko Boolen 12-cobe
-12 hops za prenos poruke.
CM-2 ima 64k umesto 4k i poboljšan I/U sistem.

## Slide 77: Primenljivost neuronskih mreža
Bilo je nekoliko istraživanja i pokusaja da se neuronske mreže dograde na konekcione mašine(Blelloch&Rosenberg 1987, Singer 1990).
Kao efekat, konekciona mašina nije dobro koriscena za simulatore neuronske mreže
1987. je back-propagation implementirana dodeljivanjem jednog procesora po jedinici i jednog po dolazecij i odlazecoj težini.

## Slide 78: Sistolička polja
Kung & Leierson 1979 uspesno iscrtava algoritme u dve dimenzije.
A i B su matrice opsega .

## Slide 79
Warp sistem arhitekture
Usavršen je na Carnegie Mellon University
To je sistem sa10 ili vise jednodimenzionalnih sistolickih oblasti