## Slide 1: NEURONSKE MREZE
UPRAVLJANJE SAOBRACAJA
U
TELEFONSKIM MREZAMA

## Slide 2: UVOD
Od 1990. Pacific Bell i CalTech pocinju sa radom na sistemu za upravljanje saobracaja u realnom vremenu kod tel.mreza (expert sistem)
Projekat dobija naziv NOAA(Network Operations Analyzer and Assistant)

## Slide 3
Zadatak NOAA bio je da iz mreznih upravljackih racunara izoluje i dijagnostikuje neobicne dogadjaje na mrezi, a onda predlozi iste korektivne savete kao sto bi to upravljacko osoblje ucinilo pod tim okolnostima.
Radjeno je sa dva seta podataka na koje su primenjene razlicite tehnike ucenja

## Slide 4: UPRAVLJANJE MREZAMA
Mrezni upravljaci nadgledaju tel.mreze radi otkrivanja neobicnih stanja i dogadjaja na mrezi. Mogu preuzeti kontrolu nad mrezom radi preusmerenja saobracaja ili prekida ulaska u mrezu kada su uslovi alarmantni.
Postoje dva mrezna centra koji u zavisnosti od stanja onog drugog mogu preuzeti celokupnu kontrolu nad mrezom

## Slide 5
Tel. saobracaj se odvija putem grupa linija(trunk grups) i putem mreznih prekidaca koji preusmeravaju saobracaj(switching offices)
Podaci koji su dostupni mreznim upravljacima su u obliku trenutnog stanja linija,liniskih grupa i cvorova. Ovi podaci se ocitavaju svakih 5min. za linije a 30s za cvorove

## Slide 6
CENTRALE(switching offices)
mrezni prekidaci
LINIJE(links,trunk)

## Slide 7: Dogadjaji i stanja na mrezi od interesa
Slucajno preopterecenje linija
Fokusirano preopterecenje izazvano mnostvom poziva
Datumi i dani(Bozic,Nova godina)
Zemljotres
Gubitak centrale(switching office)
Prekidi linija(links,trunk)

## Slide 8
Slucajno preopterecenje

## Slide 9
Fokusirano preopterecenje

## Slide 10
Gubitak centrale

## Slide 11
Prekid linije

## Slide 12: Mrezni upravljaci mogu da vrse:
Expansive controls-pogodna za pojedinacna preopterecenja linija izazvana statistickim fluktuacijama saobracaja. Primer ovakve kontrole je preusmeravanje
Restrictive controls-pogodna za preopterecenja izazvana velikim brojem dolazecih poziva. Primer je zabrana ulaskana na mrezu

## Slide 13: Uloga neuronskih mreza
Prikupljene podatke je potrebno istraziti i izvesti zakljucke
Mreznim upravljacima je potrebna precizna i pravovremena procena prohodnosti mreze
Potrebno je predvideti capacitet mreze na osnovu prisutnih podataka

## Slide 14: VREMENSKA ANALIZA ZAUZETOSTI
NOAA sistem igra ulogu mreznog upravljaca koji na svakih 5min. dobija podatke merenja na mrezi.
Zauzetost linije je jedno od tih merenja koje pokazuje koliko na liniji ima slobodnog kapaciteta
Na osnovu ovih podataka NOAA predvidja buducu zauzetost linije i preporucuje kuda preusmeriti saobracaj.

## Slide 15: Zauzetost
Procena se krece od 0 do 100%.
Neuronske mreze,linearni predvidjaci i lokalna aproksimacija su tehnike koriscene u za ovakvu procenu.

## Slide 17: Neuronske mreze
Aritekture koje se mogu koristiti su:
Feedforward neu.mreze
Rekurentne neu.mreze

## Slide 18
+f
+f
+f
+
w
w
w
w
w
w
w
w
w
Ulaz#1
Ulaz#2
Izlaz
Skriveni sloj
Feedforward neu. mreza

## Slide 19: Linearni predvidjaci
+
Ulaz#1
w
Ulaz#2
Ulaz#3
Ulaz#4
Ulaz#5
Izlaz
w
w
w
w
(X) =wixi
i=1
N

## Slide 20: Lokalni aproksimator
Baziran na principu “istorija ce se ponoviti”
On deli podatke na ucece i testne a ideja je o tome da za svaki testni set podataka se trazi set ucecicih podataka koji je najslicniji
Takav set podataka se koristi za ucenje linearnog predvidjaca koji izvodi zakljucak

## Slide 22: Opravdanost prolaza
Ovo je tehnika kojom je moguce testirati neki metod da li je on dobar ili ne, tj.da li ima dobre mogucnosti ucenja i generalizovanja
Uzimamo v kao konstantu prolaza. Od ukupno N uzoraka N-N/v uzoraka se koristi za ucenje a preostalih N/v za testiranje
Ovakva tehnika nam omogucava maksimalno iskoriscenje podataka i proveru rezultata

## Slide 23: REZERVACIJA LINIJE
U tipicnoj tel. mrezi da bi se uspostavio poziv vrsi se jedan pokusaj ili dva.
Jednopokusajni saobracaj se naziva direktno ruturani a ako imamo dva pokusaja alternativno rutirani saobracaj
Kada dodje do zagusenja na liniji mrezni upravljaci imaju mogucnoct da blokiraju alternativni a propuste direktni

## Slide 24
Rezervacija linije je politika koja ce blokirati alternativni i ako postoji mogucnost vec ce cekati da dodje direkti i njega propusti
Ako imamo N parica u jednoj liniji i R je parametar rezervacije.
Za N ili manje od N-R parica zauzetih R nam ne daje nikakvu informaciju
Za tacno N-R R nam daje informaciju da li treba propusti poziv

## Slide 25
Gledano sa stanovista uloga bitno je koliko treba cekati da direktni poziv dodje
Ako je Th vreme cekanja alternativnog poziva a znamo da direktni poziv dva puta vise iskoriscava mogucnosti mreze onda je 2/3Th tacka u kojoj ce ulog biti izgubljen
2/3Th
T
Profit
Gubitak

## Slide 26: Simulacija
Za simulaciju je koriscena mesavina slabog(0.8), srednjeg(0.15) i jakog(0.05) saobracaja
Mreza za simulaciju imala je 10 centrala i 10 bidirekcionih linija izmedju svake centrale
Algoritam je generisao testne slucajeve i ucece na nacin: za svaki alternativni poziv koji se ne podudara sa rezervacijom linije izveden je test. Prebrojani su svi direktni pozivi koji su pristigli za vreme cekanja(2/3Th). Broj blokiranih direktnih poziva upisivan je u uceci set podataka kao zeljena vrednost za R

## Slide 27: Ulazi u neuronsku mrezu
Optrecenje centrale se definise kao broj zauzetih linija kroz ukupan broj linija centrale
Uspecnost preusmerenja je eksponencijalna procena koliko poziva je izvrseno nakon blokiranjana na njihovom direktnom putu

## Slide 28
Rezervacija linije {R}
0
0.5
1
0.5
1
Opterecenje centrale
0
-0.5
-1
0.5
1
Uspesnost preusmerenja

## Slide 30: Zakljucak
Neuronske mreze i lokalna aproksimacija su tehnike koje pokazuju dobru sposobnost generalizacije
Izracunavanje funkcije R je jako tesko uraditi analiticki ali se to moze postici aproksimiranjem funkcije na osnovu prisutnih podataka

## Slide 31
Linearni predvidjac i neuronska mreza su dobri aproksimatori
Linearni predvidjac brze uci i nepostoji opasnost od razdesavanja
Neuronska mreza daje bolje rezultate pri aproksimaciji funkcija koje nisu linearne funkcije svojih ulaza.
Opravdanost prolaza je kljucna tehnika za tesiranje sposobnosti ucenja I na osnovu nje je moguce uporediti razlizite metode ucenja.